اولا:أنظر الى الشكل المجاور ثم أجب عما يلي:

1). ماسم الجهاز الموضح في الشكل...................................

2).أكتب اسماء الاجزاء المرقمة في الشكل.

3).حدد موقع الجزء رقم (1) في الجسم.

4).يتكون الجزء رقم (1) من مليون وحدة مرشحة دقيقة تسمى..................................

5). ما وظيفة الجزء رقم (1)............................................................................................................................

6).ما وظيفة الجزء رقم (2)...............................................................................................................................

7). ما وظيفة الجزء رقم (3)...........................................................................................................................

ثانيا:أكتب المصطلح العلمي بين القوسين, والذي يدل على الجمل التالية:

1).تراكيب دقيقة ترشح الماء وبعض الاملاح والمواد الغذائية في الكلية (................................)

2). كيس من الانسجة العضلية يخزن البول قبل اخراجه خارج الجسم  (.................................)

ثالثا:املأ الفراغ بما يناسبه علميا:

1).أعضاء الاخراج في الجسم:1.الرئتان  2........................................ 3...............................................

2). أعضاء الاخراج الرئيسية في الجسم هما................................

3).يقوم الكبد بربط المواد النيتروجينية السامة مع ثاني أكسيد الكربون لانتاج..........................................

4).بعد تكون اليوريا(البولينا) في الكبد, يتم نقلها عبر الجهاز الدوري الى.......................حيث يتم فصلها عن الدم ثم طردها

5).تقوم الغدد العرقية في الجلد بطرد الماء والاملاح الزائدة على شكل...............................

6). تقوم الكليتان بطرد اليوريا والماء الزائد والاملاح على شكل..............................

7). يتكون البول من:1...................................................2........................................................3 ..............................................

8).يدخل الدم الى الكلية عن طريق الشريان........................ويخرج منها عن طريق الوريد................................

رابعا:أنظر الى الشكل المجاور ثم أجب عما يلي:

1).الوحدة الموضحة في الشكل تسمى...........................وتوجد في..............................

ملحوظة: تقوم النفرونات بسحب (ترشيح) السائل المحتوي على الجلوكوز والماء واليوريا من الدم الى المحفظة

ثم الى نظام من الانابيب ,حيث تلتف شبكة من الشعيرات الدموية حول هذه الانابيب فتقوم بامتصاص

الماء والجلوكوز الى الدم مرة أخرى وتترك اليوريا الى أن تخرج على شكل بول.

2).رتب الجمل التالية والتي تبين خطوات ترشيح الدم في النفرون وذلك بوضع الرقم من الشكل في الفراغ أمام الجمل :

(.........) ترشيح اليوريا والماء والجلوكوز من الشعيرات الدموية الى المحفظة.

(.........) تدفق الدم من الشريان الكلوي الى النفرونات في الكلية.

(.........) تجمع البول

(.........) انتقال المواد الراشحة من المحفظة الى الانبوبة واعادة امتصاص الماء والجلوكوز الى الدم

3).البول المتكون في الخطوة رقم (4) ينتقل من الكلية الى..................ثم يخزن في....................

ثم يخرج الى الخارج عبر مجرى البول

# Text boxes

الجهاز الاخراجي

9

ورقة عمل               مادة العلوم للصف التاسع       مع أمنياتي لكم بالتفوق:ابو احمد

1

2

3

4

1

4

3

2